Obecní zastupitelstvo Obce Holohlavy se usneslo dne 1.12.2009 vydat dle § 35, odst. 2 a § 84 písm. i), zákona 128/2000Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku

Vyhláška č. 1/2009

o plánu zimní údržby místních komunikací obce Holohlavy

- Předmět úpravy

Toto nařízení vymezuje v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona  a § 41, § 42 odst. 2, § 44 a §

46 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti

místních komunikací a schůdnosti chodníků na území obce Holohlavy.

Toto nařízení stanoví v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona a § 42 odst. 2 písm. d) vyhlášky místní komunikace a chodníky na území obce Holohlavy, na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu malého dopravního významu.

- Výklad pojmů

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací.

Zimním obdobím se rozumí pro účely tohoto nařízení doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu místních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky , které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku nebo komunikace.

- Vymezení úseků

Místní komunikace (motoristické), se pro účely tohoto nařízení rozdělují na:

  - udržované a podle významu zařazené do I. – III. pořadí důležitosti.

  - neudržované úseky komunikací z důvodu malého dopravního významu, resp. komunikace obtížně dostupné, resp. nedostupné technice zimní údržby, označené dopravní značkou

A 22 s dodatkovou tabulkou „Silnice se v zimně neudržuje“.

Místní komunikace nemotoristické (dále jen „chodníky“), se pro účely tohoto nařízení rozdělují

na:    a)   udržované a podle dopravního významu  zařazené do I-III. pořadí.

- neudržované z důvodů malého dopravního významu uvedené v příloze č. 1 tohoto

nařízení

- Rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků

I. pořadí: místní komunikace III. tř. nejvyšší důležitosti

Jedná se o následující místní komunikace: prostory před mateřskou školkou (ul. Školní),

před samoobsluhou a  čp. 36 vývařovna (ul. Dlouhá), přechod přes státní silnici I/33 a

autobusové zastávky

Způsob ošetření komunikací:

- Zbytková vrstva po pluhování nebo frézování o tloušťce sněhu 3 cm se zdrsní zdrsňujícími

materiály (písek, drť).

- Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti zdrsňujících materiálů se odstraní posypy chemickými rozmrazujícími materiály (posypová sůl).

silnice I. tř  (ul. Na Státní) a III. tř. z ul. Mlýnské (ve Smiřicích) k Černožicím a od požární zbrojnice k Habřině jsou udržovány SÚS Královéhradeckého kraje.

II. pořadí: místní komunikace III. třídy nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní

komunikace

Jedná se o následující místní komunikace:

Dlouhá a Školní – mimo úseků zařazených do I. pořadí, Zadní, Smiřická, Na Kopečku,

U Trati, Na Lávkách, Jabloňová, Luční, U Jordánu, Kršovka

Způsob ošetření komunikací:

Zbytková vrstva po pluhování nebo frézování o tloušťce sněhu 3 cm se zdrsní zdrsňujícími

materiály (písek, drť).

III. pořadí: stezky pro pěší – Ulička k nádraží, z ul. Zadní ke státní silnici, hřbitov,

zkratka přes park

Způsob ošetření komunikací:

Zbytková vrstva po pluhování nebo frézování o tloušťce sněhu 3 cm se zdrsní zdrsňujícími

materiály (písek, drť).

Neudržované komunikace:

V katastru obce Holohlavy neudržované úseky nejsou.

Chodníky jsou udržovány v pořadí:

I. pořadí – ul. Školní, Dlouhá, Na Státní, Smiřická

II. pořadí – podle důležitosti jako místní komunikace III. tř.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:

Místní komunikace I. až III. tř. se zajišťují v těchto lhůtách:

  - pořadí důležitosti do 4 hodin

  - pořadí důležitosti do 12 hodin

  - pořadí důležitosti – po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

Používané posypové materiály:

Pro odstranění náledí a kluzkosti sněhové vrstvy se používá chemický rozmrazovací materiál (posypová sůl – chlorid sodný - NaCl) v ostatních případech se používá jemnozrnný posypový materiál (písek, drť – frakce 0 - 4 mm), pro posyp nezledovatělých sněhových vrstev se používá materiál s větším obsahem hrubých frakcí (písek, drť – zrna větší než 4 mm). V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm.

Materiály pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice, písek má být ostrý, tvrdý a bez větších zrn.

Aplikace posypových materiálů se používá přednostně v křižovatkách a dále v ulicích v celé šířce komunikace.

Místní komunikace IV. třídy (stezky pro pěší)

Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením, odhrnutím nebo frézováním, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály (výhradně písek).

Chemickým rozmrazujícím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

Zimní údržba místních komunikací je zajištěna:

Traktorem s radlicí (soukromý podnikatel na dohodu o provedené práci)

Traktůrek STARJET 2000-AJ  s vozíkem s obsluhou

VARI se zařízením pluh, sněžná fréza, smeták

- Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti schválením zastupitelstvem obce Holohlavy.

Mgr. Josef Hájek                                                        Miloš Malínský

místostarosta                                                                  starosta

čj.:  314/2009